| FONCTION “ADAPTER” |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |
| --- |
| Système support: | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| ENTREPRISE DE TEINTURE et DAEV |  |
| Intitulé du TP |  |
| ETUDE DE L'ADAPTATION D’UN SIGNAL |  |
| Durée du TP | 1h00 |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |
| Centre d’intérêt : | CI9 : ACQUISITION ET CONDITIONNEMENT DES INFORMATIONS |
| Compétences attendues : | - Décrire et représenter l’évolution du signal le long de la chaîne. |
| Savoirs et Savoir-faire associés : | B32 – Le conditionnement du signal. |
| Pré-requis : | - Cours sur la fonction « adapter » en parallèle avec ce tp |
| DONNEES TECHNIQUES |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : | Un ordinateur muni du logiciel de simulation Orcad. Poste de mesures. |
| Documents à utiliser : | Documentation du logiciel Orcad. |

TRAVAIL DEMANDE

1- DAEV

Mise en situation :

Le signal issue d’un capteur de vitesse à effet Hall délivre un signal carré de valeurs 0V-1.6V dont la fréquence est représentative de la vitesse du véhicule (f=1.4*V). L’amplitude de ce signal n’est pas suffisante pour être « comprise » par un microcontrôleur ; par conséquent il faut l’adapter.

Solution : La solution technologique retenue par le constructeur est la suivante :

Validation expérimentale par maquette:

Vous disposez d'une maquette reproduisant le schéma structurel représenté ci-dessus.

( Alimenter la maquette en 5V ;

( Régler à l'aide du GBF un signal représentatif de Vcapteur pour une vitesse de 100km/h ; pour cela on vous rappelle que la relation liant la vitesse du véhicule et la fréquence du signal de sortie est la suivante : fcapteur = 1.4 x Vitesse du véhicule

( Appliquer ce signal en Vcapteur et le visualiser ainsi que celui de Vs.

( Conclure sur le signal obtenu en Vs (la fonction est-elle correctement réalisée ?)

Validation en simulation :

( Charger le fichier « effet_hall1 » sous orcad puis rajouter et paramétrer un générateur représentatif d’un vitesse de 100km/h ;

( Lancer la simulation, visualiser les bons signaux ;

( Conclure.

2- Entreprise de teinturerie

Mise en situation :

Dans une entreprise de teinture de tissu, les tissus sont disposés à l’intérieur de tambours rotatifs trempant dans la teinture. Sur chacun de ces tambours, un capteur donne la vitesse de rotation en tour par minute. Il  délivre une information électrique de forme sinusoïdale, dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse de rotation du tambour. Ce signal possède une amplitude maximum de 1,8 V et minimum de –1,8V. La centrale d’acquisition de l’atelier le reçoit par l’intermédiaire d’une fonction "mise en forme".

Cette centrale d’acquisition ne peut gérer que le signaux logiques tels que :

( Niveau haut si l’amplitude du signal est comprise entre 3,5 V et 5V

( Niveau bas si l’amplitude du signal est comprise entre 0V et 1,5V.

- Charger le fichier adapter-tp sous orcad puis y rajouter le générateur permettant de simuler le signal issue du capteur pour une fréquence de 100Hz.

- Visualiser les signaux Vcap, Vr, Vseuil et Vs.

- Conclure : la structure utilisée répond-elle au cahier des charges ? Justifier.