ALGORIGRAMMES ET ALGORITHMES

1- Ecriture d’algorigrammes à partir d’un cahier des charges

| Ouvre portail FAAC | 1-1 : Réaliser tout d’abord l’algorigramme du fonctionnement du portail simplifié : Pour cela on ignorera le faisceau lumineux chargé de détecter les passages ou les obstacles. En conséquence le fonctionnement se réduit alors aux éléments suivants : Au départ le portail est fermé, en attente d’une commande (clé ou télécommande ou code). Lors d’une commande, le portail s’ouvre pendant 9s, puis reste ouvert (« pause ») pendant 5s, puis se ferme pendant 9s. Au cours de cette séquence, la commande est inopérante. Il faudra commander deux voyants pour visualiser les phases d’ouverture et de fermeture. |
| --- | --- |
| 1-2 : Réaliser maintenant l’algorigramme le plus proche possible du fonctionnement complet (avec prise en compte du faisceau). Au fonctionnement précédemment décrit, s’ajoute les fonctionnalités suivantes : La coupure du faisceau pendant le pause, prolonge celle-ci : toute coupure du faisceau relance la temporisation de 5s. La coupure du faisceau ou une commande, au cours de la fermeture, provoque une réouverture immédiate d’une durée équivalente au temps de fermeture écoulé. |

2- Ecritures d’algorigrammes à partir d’algorithmes

### 2-1 : Faire clignoter les Leds du PORTB

#include <90s8535.h>
unsigned int i;

void main(void)
{

DDRB=0xff;
PORTB=0xff;

while(1)
{

PORTB=0x00;
for (i=0;i<=60000;i++)
{
;
}
PORTB=0xff;
for (i=0;i<=60000;i++)
{
;
}

}

}

| 2-2 : Même exercice que précédemment mais en utilisant un sous-programme tempo. #include <90s8535.h> unsigned int i; void tempo(void) { for (i=0;i<=60000;i++) { ; } } void main(void) { DDRB=0xff; PORTB=0xff; while(1) { PORTB=0x00; tempo(); PORTB=0xff; tempo(); } } | 2-3 : Réalisation d’un chenillard en utilisant un tableau #include <90S8535.h> unsigned char table[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char i=0; unsigned int j=0; void tempo(unsigned int temps) { for (j=0;j<=temps;j++) { ; } } void main(void) { DDRB=0xff; while (1) { for (i=0;i<8;i++) { PORTB=table[i]; tempo(40000); } } } |
| --- | --- |