| TP ALIMENATION FIXE |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |
| --- |
| Partie abordée ou système support: | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| ALIMENTATION STABILISEE OU REGULEE |  |
| Intitulé du TP |  |
| VALIDATION ET CONCEPTION D’UNE ALIMENTATION FIXE |  |
| Durée du TP | 2 H |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |
| Centre d’intérêt : | CI.7 : COMPORTEMENT DYNAMIQUE ET ENERGETIQUE DES SYSTEMES |
| Compétences attendues : | - Identifier les éléments transformés et les flux. - Identifier les constituants de l’alimentation en énergie électrique (fixe). |
| Savoirs et Savoir-faire associés : | A2 : L’analyse fonctionnelle interne. B121 : L’alimentation en énergie. |
| Pré-requis : | Cours sur la fonction « alimenter » en parallèle de ce TP |
| DONNEES TECHNIQUES |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : | Un ordinateur équipé du logiciel Orcad. |
| Documents à utiliser : | Documentation d’aide à l’utilisation du logiciel Orcad. Documents constructeurs en annexe. |

TRAVAIL DEMANDE

Présentation et cahier des charges

L’alimentation stabilisée qui nous est proposée permet de produire une tension fixe de 5V. Son analyse fonctionnelle est la suivante :

Pour cette étude, nous commencerons à partir de la tension abaissée.

Le schéma structurel à simuler est le suivant :

Remarque : la composant Rs est la résistance de charge, c’est à dire que cela représente le récepteur qu’il faut alimenter en +5V.

Validation des différentes fonctions et du cahier des charges

1- Etude du redressement double alternance

- Charger le projet alim.prj.

- Rajouter sur le schéma le générateur VSIN comme défini sur le schéma structurel ci-dessus.

- Effectuer une simulation d’une durée égale à 10 périodes du signal d’entrée.

- Visualiser les tensions Vtransfo et V1.

- La fonction est-elle réalisée ? Justifier.

2- Etude du filtrage

- Rajouter sur le schéma un condensateur de 10uF(voir schéma structurel ci-dessus).

- Effectuer une simulation identique à la précédente.

- Modifier la valeur du condensateur pour qu’elle soit identique à celle du schéma ci-dessus, puis effectuer une simulation.

- Conclusion.

- La fonction est-elle réalisée ? Justifier.

3- Validation de la fonction complète

- Modifier le schéma pour obtenir celui  présent en introduction.

- Effectuer une simulation.

- La structure rempli-t-elle sa fonction ? Justifier.

Modification du cahier des charges

Le courant fourni par la diode zéner n’est pas suffisant pour alimenter un nouveau récepteur ; pour palier à ce problème on va donc utiliser un régulateur qui produira la même tension (5V) mais pourra délivrer un courant plus important.

- Aller sur l’intranet, trouver la documentation des régulateurs et en choisir un  qui puisse convenir au nouveau cahier des charges.

- Modifier votre schéma structurel pour y implanter votre modification.

- Simuler et valider.

Remarque : vous pouvez rechercher, dans les documentations constructeurs de la diode zéner et du régulateur, les courants fournis pour vérifier qu’ils sont différents et que la modification était par conséquent justifiée.

DOCUMENTATIONS CONSTUCTEURS

Diode zéner :

Le régulateur :