Fonctions amplifier et comparer

Introduction : Identification des AIL

- Si et seulement si la sortie est rebouclée avec la borne -, c'est un AIL amplificateur.

- Si la sortie est rebouclée sur le la borne +, c’est un AIL comparateur double.

- Si la sortie n’est pas rebouclée, c’est un comparateur simple.

1- La fonction « COMPARER »

|  | - La sortie de la fonction ne prend que deux valeurs distinctes. - Il faut toujours poser cette relation pour analyser une fonction comparer : Si V+>V -> Vs=Vsat+ Si V+<V -> Vs=Vsat- |
| --- | --- |
| Comparateur simple | Comparateur double |

2- La fonction « AMPLIFIER »

La fonction amplifier consiste à accroître une grandeur physique d’entrée à l’aide d’une structure électronique appelée amplificateur. Il réalise l’opération mathématique élémentaire de multiplication par une constante.

|  |  | En tension : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | En courant : |  |

VOIR LA BIBLIOTEQUE DE SOLUTION