FONCTION AMPLIFIER

1 – Définition :

La fonction amplifier consiste à accroître une grandeur physique d’entrée à l’aide d’une structure électronique appelée amplificateur. Il réalise l’opération mathématique élémentaire de multiplication par une constante.

La fonction amplifier est définie comme suit :

|  | S = A . E |  |
| --- | --- | --- |

S et E sont des variables électriques de type courant ou tension.

A est appelé coefficient d’amplification.

Les fonctions de transfert sont les suivantes :

| En tension : |  | En courant : |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dans le cadre de ce cours, nous nous limiterons à l’étude de l’amplification en tension.

2 – Amplification en tension :

La bibliothèque de solutions de la dernière page propose des montages amplificateurs réalisés à base d’A.I.L. (Amplificateur Intégré Linéaire).

Description de l'AIL :

| L’ A.I.L. est constitué de 3 étages : ( étage d’entrée différentielle ( V+, V- ); ( étage intermédiaire ou amplificateur de tension; ( étage de sortie ( Vs ). L’ A.I.L. amplifie donc la différence des tensions d’entrées Vs = Ad . ( V+ - V- ) = Ad . ( Le tout fonctionne grâce à une alimentation polarisée. |  |
| --- | --- |

Fonction de transfert :

|  | Vsat est la tension de saturation. Elle est inférieure à la tension d’ alimentation. Régime linéaire : Amplification, Addition, Soustraction; Régime de saturation : Comparaison . |
| --- | --- |

Remarques :

( Un AIL fonctionnera en régime linéaire (( = 0V) si sa sortie est rebouclée sur son entrée inverseuse.

( On considère que l'intensité des 2 courants sur les deux entrées de l'AIL est nulle.

3– Amplification dans le domaine fréquentiel :

La fréquence du signal à amplifier influe sur le coefficient d’amplification.

L’étude de ces variations est nécessairement liée à la notion de gain d’amplification.

| Gain en tension | Gain en courant | Gain en puissance |
| --- | --- | --- |
| Exemple d’évolution de gain en tension d’un amplificateur en fonction de la fréquence. |

La bande passante d’un amplificateur représente l’ensemble des fréquences de la grandeur d’entrée transmises en sortie avec un affaiblissement maximal de 3dB.

BIBLIOTHEQUE DE SOLUTIONS

| Amplificateur inverseur Vs / Ve = - R2 / R1 | Suiveur Vs / Ve = 1 |
| --- | --- |
| Amplificateur non inverseur Vs / Ve = 1 + R2 / R1 | Soustracteur Vs = R2 x ( Vb – Va) / R1 |
| Sommateur inverseur Vs = - R x ( Va / Ra + Vb / Rb + Vc / Rc ) | Sommateur non inverseur Vs = ( Va + Vb + Vc ) x ( R1 + R2 ) / 3R1 Avec Ra = Rb = Rc |