FONCTION AMPLIFIER (Travaux Dirigés)

Exercice 1 :

Un capteur de température délivre, pour une variation d’entrée de 0 à 50°C, une tension de sortie de 0 à 96mV. On désire amplifier cette variation afin d’obtenir un signal de sortie compris entre 0 et 5 V, exploitable par un calculateur.

1- Calculer le coefficient d’amplification permettant d’obtenir cette plage de variation.

2- Proposer une structure (à base d’A.I.L.) permettant de réaliser cette opération.

3- En utilisant le tableau des séries normalisées des résistances fourni en annexe 1, déterminer les valeurs des résistances (série E24) relatives à la structure proposée.

Exercice 2 :

| Soit la fonction suivante : |  |
| --- | --- |

et les  relevés de Ve et Vs correspondants :

1- Calculer le coefficient d’amplification correspondant.

2- Proposer une structure (à base d’A.I.L.) permettant de réaliser cette opération.

3- En utilisant le tableau des séries normalisées des résistances fourni en annexe 1, déterminer les valeurs des résistances (série E48) relatives à la structure proposée.

Exercice 3 :

Soit la structure suivante réalisant une fonction amplifier :

|  | On donne R1 = R3 = 22K( et R2 = R4 =11K( |
| --- | --- |

1- Donner le nom de cette structure.

2- Quelle est la fonction de transfert correspondante ?

3- Calculer le coefficient d’amplification relatif à cette structure.

4- En fonction des signaux d’entrée V1 et V2 proposés ci-dessous, et sachant que l’A.I.L est alimenté entre 0V et 10V, tracer le signal Vs correspondant.

ANNEXE N°1