LE BUS I2C (Inter Integrated Circuit)

1- Présentation

| Le bus I2c est caractérisé par une liaison en mode série réalisée à l'aide de 2 fils. C'est la société Philips qui en a crée le concept au début des années 80. Son succès est lié à sa simplicité. Voici l'architecture type d'un bus I2C ; les données transitent par les lignes : SDA : signal de donnée, généré par le Maître ou l'Esclave. SCL : signal d'horloge généré par le Maître. |  |
| --- | --- |

La communication sur le bus est orchestré de manière suivante :

- Le Maître envoie sur le bus l'adresse du composant avec qui il souhaite communiqué, chacun des esclaves ayant une adresse fixe ;

- L'esclave qui reconnaît son adresse répond à son tour par un signal de confirmation, puis le Maître continue la procédure de communication... .(écriture/lecture) ;

- Dans tous les cas, les transactions seront confirmées par un ACK.

2- Prise de contrôle du bus :

- Le bus doit être au repos ; à savoir SDA et SCL à 1 ;

- Pour transmettre des données il faut surveiller :
- la condition de départ : SDA à 0 et SCL reste à 1,
- la condition d’arrêt : SDA passe à 1 et SCL reste à 1 ;

- Après avoir vérifié que le bus est libre puis pris le contrôle de celui-ci, le circuit en devient le maître ; c’est lui qui génère le signal d’horloge.

3- Transmission d’un octet

- Le maître transmet le bit de poids fort D7 sur SDA ;

- Il valide la donnée en appliquant un niveau 1 sur SCL ;

- Lorsque SCL retombe à 0, il poursuit avec D6, … jusqu’à ce que l’octet soit envoyé ;

- Il envoie le bit ACK à 1 ;

- L’esclave doit imposer un 0 pour indiquer que la transmission s’est effectuée correctement. Le maître voit le 0 et peut passer à la suite.

4- Transmission d’une adresse

- Chaque composant doit avoir une adresse, elle est codée sur 7 bits ;

- L’adresse est fournie sous la forme suivante :

remarque : le bit R/W détermine si le maître veut lire ou écrire.

5 - Ecriture d’une donnée :

- Envoie de l’adresse ;

- Mode écriture (R/W à 0) ;

- Envoie de la donnée.

6- Lecture d’une donnée

- Le maître envoie l’adresse puis attend l’ack de l’esclave ;

- L’esclave émet les données sur SDA.

- Le maître positionne ACK à 0 pour continuer la lecture ou à 1 pour stopper la transmission.