| SERIE N°6 (TS) TP N°2 |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |
| --- |
| Partie abordée ou système support: | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| Pilote TP32 |  |
| Intitulé du TP |  |
| ETUDE DE LA LIAISON BUS CAN |  |
| Durée du TP | 2 H |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |
| Centre d’intérêt : | CI 12 : COMMUNICATION ET RESEAU |
| Compétences attendues : | Configurer le produit et le faire fonctionner Identifier la nature de l’information à communiquer. Enoncer d’un point de vue utilisateur, les éléments caractéristiques du réseau. |
| Savoirs et Savoir-faire associés : | B 51 - Les périphériques. Mode de transmission. B52 - Les réseaux. |
| Pré-requis : | Cours sur le bus CAN. |
| DONNEES TECHNIQUES |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : | Un ensemble pilote TP32 équipé. Un oscilloscope numérique. Un PC. |
| Documents à utiliser : | Ceux de ce TP. |

TRAVAIL DEMANDE

1- Questions préalables

- Quel est le mode de transmission des informations sur le bus ?

- Quels sont les qualificatifs donnés à l'état du bus lors de la transmission d'un état logique 0 ou d'un état logique 1?

Présentation du réseau SimNet :

Tous les appareils SimNet (instruments, traceurs de cartes, radars, pilotes automatiques, etc.) utilisent le même câble unique de bus haute vitesse pour partager les données. 
Le système est “plug-and-play” : aucun paramétrage n’est nécessaire, il suffit de brancher le pilote automatique au port SimNet libre le plus proche pour qu’il détecte automatiquement les données exploitables disponibles sur le réseau.

2- Visualisation des signaux du bus

- Observer , pour un CAP donné, simultanément à l'oscilloscope les signaux CANH et CANL puis les relever (régler la base de temps sur 20µs par carreaux et relever les signaux sur une durée de 200µs).

- Mesurer les niveaux de tension sur CANH et CANL et en déduire si le bus est du type Low speed ou High speed.

- Mesurer la durée d'un bit et en déduire le débit de la transmission.

3- Contenu de la trame

- Repérer sur vos oscillogrammes le bit SOF de début de la première trame et indiquer son état.

- Délimiter sur vos chronogrammes les bits constituant le champ d'identification et donner la valeur de l'identificateur, en binaire puis en hexadécimal.

- Augmenter la base de temps de manière à mesurer la période d'émission des trames.

- Lancer le logiciel (Analyse_trames.exe).

- Combien d'octets de données sont transmis dans la trame formant le message identifié ?

- Quelle est la gamme des valeurs affichées par l'instrument IS15 (indicateur de cap) et celles transmises dans  la zone de données de la trame identifiée ?

Les octets de données sont transmis dans l'ordre suivant:

| Data0 | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAP (poids faibles) | CAP (poids forts) |  |  |  |  |  |

Pour cela :

- Sortir le pilote de son support.

- Faire tourner le pilote sur 360°.

Appeler le professeur pour la question suivante.

- Repérer le nord à l'aide d'une boussole puis orienter le pilote de manière à indiquer le cap "0" (nord) sur l'instrument IS15. Justifier la position physique du pilote par rapport au nord.