Les circuits électriques

1- Définitions

Le générateur = source d'énergie.
Les fils de liaison = transport de l'énergie 
Le récepteur = convertit l'énergie

Dipôles: Le générateur et le récepteur sont deux dipôles parce qu’ils possèdent deux bornes chacun.

|  | Nœud: une connexion qui réunit plus de deux dipôles Branche: est une portion comprise entre deux nœuds consécutifs Maille: est une boucle fermée |
| --- | --- |

| La tension électrique | = différence de potentiels (d.d.p.) entre deux points d'un circuit = c’est une grandeur algébrique = on l’exprime en Volts (V) = on la mesure avec un voltmètre placé en dérivation | UDE = VD - VE= potentiel du point D - potentiel du point E |
| --- | --- | --- |
| L’intensité électrique | = c’est une grandeur algébrique = on l’exprime en Ampères (A) = on la mesure avec en ampèremètre placé en série = on dit que le courant sort par le pôle positif du générateur |  |

2 - Lois fondamentales de l’électricité

| La loi des nœuds: | La somme algébrique des intensités des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme algébrique des intensités des courants qui en sortent. |  |
| --- | --- | --- |
| La loi des mailles: | Dans une maille, la somme algébrique des tensions est nulle. |  |
| La loi d’Ohm: | La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R par l'intensité I du courant qui le traverse. U = R x I |  |
| Associativité des résistances: | En série : R=R1+R2 | En parallèle : R=R1*R2/(R1+R2) |
| Puissance : P = U.I =RI² |  |  |