Les circuits électriques

1- Définitions

| Un nœud est une connexion qui réunit plus de deux dipôles. Ex : D, E Une branche est une portion comprise entre deux nœuds consécutifs. Ex : de D à E Une maille est une boucle fermée. |  |
| --- | --- |

Un circuit est traversé par un courant lorsqu’il est alimenté.

La tension s’exprime en volt, on la mesure à l’aide d’un voltmètre placé en dérivation.

L’intensité du courant se mesure grâce à un ampèremètre que l’on branche en série.

2- Les lois fondamentales

* La loi des nœuds : La somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent.
I= I1+I2

* La loi des mailles : Dans une maille, la somme des tensions est nulle.
U+UR1 = 0 donc dans ce cas U= -UR1

* La loi d’ohm : La tension U aux bornes d’un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R par l’intensité I du courant qui le traverse.
U= RxI

* Si deux résistances sont placées en série alors la résistance équivalente est égale à la somme des deux.
Req= R1+R2

* Si deux résistances sont placées en dérivation alors la résistance équivalente est égale au produit des deux sur leur somme.
Req= (R1xR2)/(R1+R2)

* La puissance est égale au produit de sa tension par l’intensité du courant.
P= UxI