| SERIE N°4 (1S) TP N°4 |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |
| --- |
| Partie abordée ou système support: | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| PRELEVEUR D'ECHANTILLON D'EAU |  |
| Intitulé du TP (Evaluation écite) |  |
| ETUDE DE LA COMMANDE DU MOTEUR |  |
| Durée du TP | 2H00 |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |
| Centre d’intérêt : | CI.8 : pilotage, contrôle et comportement d’un système pluritechnique. |
| Compétences attendues : | B11 : Les actionneurs. B122 : La commande de puissance. |
| Savoirs et Savoir-faire associés : | B122 – La commande de puissance. |
| Pré-requis : | - Cours sur les transistors bipolaires. |
| DONNEES TECHNIQUES |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : | Le préleveur d'échantillon d'eau XIAN1000. Poste informatique équipé du logiciel de simulation ORCAD. |
| Documents à utiliser : | Cours sur la fonction "distribuer". |

TRAVAIL DEMANDE

1- Mise en oeuvre du préleveur XIAN1000

- A partir de la notice mise à disposition, mettre en oeuvre le préleveur XIAN1000 pour qu'il effectue un prélèvement.

- Noter son fonctionnement puis en établir un algorigramme.

2- Etude de la commande du moteur d'aspiration/refoulement

| Introduction : Comme vous l'avez constaté l’échantillonneur prélève de façon automatique des échantillons d’eau à l’aide d’une pompe. Chaque prélèvement est précédé d’une phase de refoulement permettant de vider le tuyau pour éviter la contamination par l’ancien prélèvement. Les commandes d’aspiration et de refoulement sont élaborées par l’unité de traitement. |  |
| --- | --- |

Préparation de la simulation de la commande du moteur du Calypso :

- Charger, sous orcad, le fichier moteur_pompe_calypso.

- Compléter le schéma pour y rajouter les signaux REFOUL et ASPI suivants :

Simulation :

- Effectuer une simulation sur une durée correcte.

- Visualiser les tensions REFOUL, ASPI et la tension aux bornes du moteur (représentée par la résistance Rmoteur).

- Sauvegarder les courbes et conclure.

Explications :

( Détailler les explications du fonctionnement de la commande du moteur du Calypso, pour cela compléter le document réponse n°1.

Schéma structurel à simuler :

Schéma structurel réel :

DOCUMENT REPONSE N°1