FONCTION COMPARER

1 – Définition :

La fonction comparer permet de situer un signal d’entrée par rapport à une valeur de consigne (seuil) préalablement fixée, ou à un autre signal d’entrée.

La sortie de la fonction ne prend que deux valeurs distinctes.

La fonction comparer peut par exemple se définir comme suit :

Exemple : si Ve>Vseuil alors Vs =10V si Ve<Vseuil alors Vs=-10V

2 – Comparaison en tension

On utilise les A.I.L. (Amplificateur Intégré Linéaire) pour réaliser des montages comparateurs. Ces A.I.L sont utilisés en régime de commutation (lorsque la sortie n’est pas rebouclée ou est rebouclée sur l’entrée non inverseuse +) :

| Câblage | Fonctions de transfert |
| --- | --- |
| Exemples : |  |  |
| Règle d’application associée au régime saturation : |
| Si V+ > V- ( Vs = Vsat + Si V+ < V- ( Vs = Vsat - |

2-1 : Comparateurs simples (à un seuil)

La bibliothèque de solutions suivante propose des montages comparateurs simples réalisés à base d’A.I.L. (Amplificateur Intégré Linéaire).

| Montages | Caractéristiques de transfert |
| --- | --- |
| Comparateur simple Si Ve > Vref alors Vs =……….. Si Ve < Vref alors Vs =……….. |  |
| Comparateur simple Si Ve > V1 alors Vs =……….. Si Ve < V1 alors Vs =……….. |  |

2-2 : Comparateurs à 2 seuils

Les montages comparateurs de type Trigger de Schmitt ont la particularité de posséder 2 seuils de comparaison (seuils de commutation), un « à la descente » et un « à la montée ».

Ceci permet d’éviter les basculements intempestifs de la sortie de l’A.I.L. dans le cas d’une oscillation du signal d’entrée autour de la valeur unique de seuil.

| Montages | Caractéristiques de transfert |
| --- | --- |
| Trigger de Schmitt simple Les seuils sont les suivants : Si Ve >VT+ alors Vs = -Vsat Si Ve< VT- alors Vs = +Vsat |  |
| Trigger de Schmitt Les seuils sont les suivants : Si Ve >VT+ alors Vs = -Vsat Si Ve< VT- alors Vs = +Vsat |  |

2-3 : Association de comparateurs

Ex : Comparateur à fenêtre

Ce type de montage à la particularité d’utiliser 2 A.I.L. Il possède 2 seuils de comparaisons ainsi que 2 sorties.

Cette structure est souvent associée à une porte logique de type OU permettant de fournir une valeur binaire (0 ou 1) lorsque le signal Ve se trouve entre les valeurs V1 et V2 ou en dehors de cette fenêtre.

En utilisant les informations données aux pages 1 et 2, compléter les expressions suivantes :

(Les A.I.L sont alimentés en 0V, +10V et V1>V2).

| si Ve < V2 | alors VS2 =……….. | et VS3 =………… |
| --- | --- | --- |
| si V2 < Ve < V1 | alors VS2 =……….. | et VS3 =………… |
| si Ve > V1 | alors VS2 =……….. | et VS3 =………… |

# Text boxes

V1