Fonctions conditionner - adapter

1- Conditionner l’information

On peut décomposer la fonction acquérir comme suit :

Quelques exemples de fonctions : - Adapter ; Amplifier ; Comparer à un seuil

2- La fonction « adapter » ou « mise en forme » : le transistor bipolaire NPN ou PNP

L'effet transistor :

Ic = β Ib (β étant appelé le coefficient d’amplification en courant).

| Le transistor NPN | Le transistor PNP |
| --- | --- |

Schémas équivalents d’un transistor (NPN) ou (PNP) bloqué ou saturé:

| Bloqué | Saturé |
| --- | --- |

Pour un transistor NPN : si Ve>0V alors il est saturé. On en déduit donc les autres possibilités pour le NPN et le PNP