LA FONCTION DISTRIBUER

- Les organes les plus fréquemment rencontrés de distribution sont :

| - Pour l'énergie pneumatique | ( | les distributeurs. |
| --- | --- | --- |
| - Pour l'énergie électrique en continu | ( | Les transistors en commutation. Les relais électromécaniques. |

1)-Relais

Fonctionnement : quand la bobine est alimentée, tous ses contactes associées changent de position.

2-transistor en commutation

Le transistor en commutation peut être assimilé à un interrupteur commandé, l’application d’un courant de base provoque la conduction du transistor qui se comporte alors comme un interrupteur fermé.

| Le transistor NPN | Le transistor PNP |
| --- | --- |