GRAFCET, TD

1- BAIN DE DEGRAISSAGE

- Cahier des charges

|  | Fonctionnement : Un chariot se déplace sur un rail et permet, en se positionnant au-dessus d'une cuve, de nettoyer des pièces contenues dans un panier en les trempant dans un bac de dégraissage. Cycle détaillé : - Quand le chariot est en haut à gauche et que l'on appuie sur le bouton de départ du cycle ( dcy ), le chariot va au-dessus du bac de dégraissage. - Le panier descend alors dans ce bac où on le laisse 30 secondes. - Après cette attente, le panier remonte . - Après cela, le chariot va jusqu'à l'extrême droite où il sera déchargé. - Quand le déchargement est terminé,. le système revient dans sa position de départ. |
| --- | --- |
| Remarque : Le chargement et le déchargement du panier s'effectuent manuellement. Le contrôle du fait que le panier est déchargé sera donc validé par un bouton poussoir d. |

- GRAFCET point de vue Partie Opérative

|  | Etablir le Grafcet d'un point de vue commande. |
| --- | --- |

2- SYSTEME MAJORICC

Nous allons étudier le poste de transfert du système MAJORICCafin d’élaborer la séquence linéaire du grafcet correspondant d’un point de vue de la partie opérative (Spécification technologique).

Fonctionnement :

| Le déplacement d’un « pas » de la plaque de transfert est réalisé à l’aide de deux actionneurs repérés T et I vérin pneumatique. Lors de la sortie de la tige du vérin I, un doigt d’indexage fixé à son extrémité vient prendre place dans un trou d’indexation de la plaque ce qui rend solidaire en translation horizontale la plaque et le vérin I. A cet instant, la sortie de la tige du vérin T permet la translation du vérin I donc de la plaque. L’action suivante est donc de rentrer la tige du vérin I pour désolidariser l’ensemble (Vérin I, plaque). Il reste à reculer le vérin I en position initiale par rétraction de la tige du vérin T. |  |
| --- | --- |

- Grafcet d’un point de vue PO

|  | Etablir le Grafcet d'un point de vue commande. |
| --- | --- |

- Chronogrammes

Les capteurs 1S0, 1S1, 2S0 et 2S1 délivrent des informations logiques en fonction des positions des tiges des vérins T et I.

|  |  | Capteurs |
| --- | --- | --- |
| Vérin | 1S0 | 1S1 | 2S0 | 2S1 |
| T | Tige rentrée | 1 | 0 | X | X |
|  | Tige sortie | 0 | 1 | X | X |
| I | Tige rentrée | X | X | 1 | 0 |
|  | Tige sortie | X | X | 0 | 1 |

Elaborer les chronogrammes suivants pour le transfert d’une position :

3- MACHINE SPECIALE D’USINAGE

Cycle de fonctionnement :

- Si on appuie sur le bouton de départ cycle ( dcy ) quand les têtes d'usinages sont en position arrière, que les vérins d'éjection et de serrage sont reculés et qu'une pièce est présente, le système serre la pièce.

- On effectue alors simultanément les deux usinages.

- le fraisage : la fraise avance en vitesse lente puis recule en vitesse rapide.

- le lamage : le grain d'alésage avance en vitesse lente.

- Une fois en fin de lamage on attend 1 seconde pour avoir un fond plat.

- Le retour s'effectue alors en vitesse rapide.

- Après cela la pièce est desserrée puis éjectée par le vérin E.

Remarques :

- Pour des raisons de simplicité, on ne tiendra pas compte du fonctionnement des moteurs de broches d'usinages.

- Les vérins A, F et S sont des vérins double effet commandés par des distributeurs bistables.

- Le vérin E est un vérin double effet commandé par un distributeur monostable.

- Les capteurs de contrôle des mouvements sont :

. a0 et a1 pour le vérin d'alésage.

. e0 et e1 pour le vérin d'éjection.

. f0 et f1 pour le vérin de fraisage.

. s0 et s1 pour le vérin de serrage.

- Le capteur de présence pièce fonctionne comme suit :

. p = 1 : il y a une pièce dans le montage.

. p = 0 : il n'y a pas de pièce dans le montage.

- Grafcet point de vue système

- Grafcet PO

Etablir le Grafcet d'un point de vue commande.