| Habilis |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |
| --- |
| Partie abordée ou système support: | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| PETRIN (HABILIS) |  |
| Intitulé du TP |  |
| DECOUVERTE D’HABILIS |  |
| Durée du TP | 2h |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |
| Centre d’intérêt : | CI.8 : Pilotage, contrôle et comportement d’un système pluritechnique (thème I13) |
| Compétences attendues : | Configurer le produit et le faire fonctionner Identifier les éléments transformés et les flux. Identifier les constituants du réseau d’alimentation et donner leurs caractéristisques. |
| Savoirs et Savoir-faire associés : | Tous |
| Pré-requis : | Aucun. |
| DONNEES TECHNIQUES |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : | Système Habilis. |
| Documents à utiliser : | Dossier technique papier. Dossier technique complet disponible sur l’intranet. CDROM schneider-electrique. Sites web. |

TRAVAIL DEMANDE

Présentation :

C’est un système qui permet de malaxer des granulés secs (graines, café en grains, …) avec possibilité de chauffage. Le système peut être piloté manuellement ou par un automate programmable.

Il est constitué :

- D’une armoire, dite de puissance,

- D’une partie opérative nommée malaxeur constitué :

- une cuve qui reçoit les granulés

- un couvercle de cuve

- un système de chauffage régulé, situé sous la cuve,

- D’un pupitre d’automatisme (TSX 3722 + pupitre).

Première partie : identification des éléments de la chaîne d’énergie

Energie d’entrée :

- Identifier par l’observation et la documentation l’énergie d’entrée. Caractériser le type de cette tension, sa valeur, sa fréquence, le nombre de broches. Définir chacune des broches.

Analyse de la fonction « ALIMENTER » :

- En examinant les documents 1 et 2, associer à chaque constituant de la fonction « ALIMENTER » précédente,  une ou plusieurs propositions de la liste suivante :

- Produire la tension pour le circuit de commande.
- Interrupteur  circuit de chauffage.
- Protection court-circuit.
- Protection différentielle.
- Interrupteur général. Protection thermique.
- Interrupteur circuit de malaxage.
- Interrupteur circuit du couvercle.

- Caractériser les énergies disponibles en sorties de la fonction « ALIMENTER »

Analyse de la fonction « DISTRIBUER » :

KM21 et KM22 sont 2 contacteurs de référence LC1-D2510 montés côte à côte et constituant l’ensemble de référence LC2……. Un verrouillage mécanique interdit le fonctionnement des 2 contacteurs en même temps. Leurs bobines fonctionnent en 24VAC 50Hz.

- Rechercher sur la documentation technique quelle serait la puissance normalisée du moteur réel (400V triphasé) que pourrait autoriser ces contacteurs. Pour quel courant maximum ?

- Préciser la nature, la valeur et la fréquence des ordres E2 et E3.

Analyse de la fonction « CONVERTIR » :

Le moteur M1 est alimenté par un ALTIVAR.

- A l’aide du document 2, préciser le type de conversion réalisé par ce constituant.

Les moteurs M1 et M2 du malaxeur à échelle réduite sont identiques mais leur tension d’alimentation est différente :elle dépend du couplage. En étoile (Y) pour l’une, en triangle() pour l’autre.

- Sur la plaque signalétique du moteur M2, relever les grandeurs suivantes en considérant le bon couplage(voir porte de l’armoire Habilis).

- vitesse de rotation

- courant nominal

- tension d’alimentation

- puissance mécanique nominale disponible sur l’arbre.

Deuxième partie : découverte de la partie opérative

Repérage des différents éléments :

- Observer le malaxeur et nommer les 3 éléments « électriques » constituant la partie opérative.

- Compléter le document réponse en indiquant le nom de chaque élément constituant la chaîne d’énergie du malaxeur, du couvercle et du chauffage (voir documentation technique).

- L’armoire de puissance étant hors tension et non connecté au réseau EDF, repérer visuellement tous les éléments nommés précédemment, en présence du professeur.

Etude de la partie chauffage :

- Donner le rôle, le calibre et la référence des fusibles Q3

- Peut-on remplacer ces fusibles par de 14x51 4A aM ? Justifier votre réponse.

- Mesurer la valeur des résistances R1, R2 et R3.

- Calculer la puissance maximum que peut consommer le chauffage. Les résistances sont-elles correctement dimensionnées ?

- Les fusibles de Q3 sont-ils bien dimensionnés ?

Etude de la partie montée / descente du couvercle :

- Comment les contacteurs KM21 et KM22 permettent-ils la montée et la descente du couvercle ?

- Donner le rôle de F2 et la valeur sur lequel il est réglé. L’est-il bien ?

- Calculer la puissance électrique absorbée par ce moteur. En déduire son rendement.

Etude de la partie malaxeur :

- D’après le schéma de puissance du document réponse, le moteur tournera-t-il toujours à la vitesse indiquée sur le moteur ?

- Expliquer pourquoi le moteur du malaxeur est couplé en triangle et pas celui de la montée / descente.

Troisième partie : mise en œuvre de l’ensemble

Tests de fonctionnement :

- Appeler le professeur pour procéder à la mise en fonctionnement.  Indiquer la liste des constituants à activer afin d’autoriser le fonctionnement de l’installation (assurez-vous que le sélecteur maintenance de la partie opératives est bien sur la position 0)

- Lorsque l’armoire est verrouillée, commander les actions suivantes à l’aide du pupitre de commande :

- Ouverture du couvercle.

- Fermeture du couvercle.

- Malaxage : sélecteur sur position 1 puis mise en marche. Par palier de 10 secondes passer le sélecteur sur la position 2, puis 3. Constater l’effet produit.

DOCUMENT REPONSE