PETRIN INDUSTRIEL HABILIS

Cet équipement destiné à la boulangerie permet la préparation de la pâte.

Le système habilis est un malaxeur industriel à échelle réduite. Il comprend :

- une cuve qui reçoit les ingrédients à malaxer.

- un couvercle de cuve.

- un système de chauffage régulé, situé sous la cuve.

| REPERE | QUANTITE | DESGIGNATION | REFERENCE FBRICANT |
| --- | --- | --- | --- |
| Q0 | 1 | INTERRUPTEUR VAR10 80A | VCF4 |
| Q1 | 1 | VIGI COMPACT NS100N TM80D | 29941 |
| Q2 | 1 | DISJONCTEUR | GV2L04 |
| Q3 | 1 | SECTIONNEUR TETRAPOLAIRE 50A | GK1EY |
| Q4 | 1 | DISJONCTEUR MAGNETO-THERMIQUE 2ADPCN | 20742 |
| Q10 | 1 | SECTIONNEUR TRIPOLAIRE 50A | GK1EV |
| T1 | 1 | Transformateur 160VA P. 230V/400V S.24V | ABL6TS16B |
| KM1 | 1 | CONTACTEUR 24A 24V 50 – 60Hz | LC1D2510B7 |
| KM21,KM22 | 1 | CONTACTEUR INVERSEUR 25A 24V 50 / 60Hz | LC2D2501B7 |
| KM3 | 1 | Contacteur tétrapolaire 25A 24V 50/60Hz | LC1D25004B7 |
| F2 | 1 | Relais thermique 0,4 à 0,63A | LR2D1304 |
| S10 | 1 | Bouton à clé à 2 positions fixes | ZB2BG210 |
| A1 | 1 | Onduleur autonome pulsar ellipse premium 500 | 66410 |
| ALTIVAR (A10) | 1 | Convertisseur 230VAC 50Hz / 3X230VAC fréquence variable 0.37KW | ATV18U09M2 |
| Résistances | 3 | Résistances 250W, 230V |  |

#### DOCUMENT 2

Document annexe

#### PETRIN INDUSTRIEL HABILIS

Le pétrin industriel HABILIS peut être piloté :

- en mode manuel, en utilisant le pupitre de commande. Il est alors possible de commander l’ouverture et la fermeture du couvercle, la rotation de la pale (malaxage) avec choix de la vitesse, et le chauffage.

- En mode automatique, c’est un automate programmable industriel situé sous le pupitre qui prend le contrôle du système. Cependant l’ouverture et la fermeture du couvercle doivent être commandés manuellement à l’aide des boutons du pupitre. L’automate possède plusieurs programmes qui peuvent être sélectionnés grâce à une console située au dessus du pupitre.

Liste de programmes disponibles

- F1 : cycle auto type 1 : cycle de malaxage seul.

- F2 : cycle auto type 2 : cycle de cuisson (malaxage avec chauffe).

- F5 : régulation simple : régulation de température par mesure sur sonde PT100 et commande T.O.R. de l’actionneur. Hystérésis de ± 0,5°C sur l’erreur calculée.

- F6 : régulation PID    : régulation de température par mesure sur sonde PT100 et commande P.W.M. (M.L.I.) de l’actionneur.

- F7 : paramétrage cycle : l’appui sur F7 permet de paramétrer les cycles automatiques F1, F2.

Mode manuel

Ouverture et fermeture par les boutons poussoirs lumineux ( et ( sur le pupitre (*).

Marche / arrêt du chauffage par le sélecteur 0/1 sur le pupitre. Lors de la mise en marche du chauffage, les résistances électriques sont alimentées directement, sans régulation, tant que la température mesurée par la sonde PT100 est inférieure à 35°C.

Marche / arrêt de la rotation de la pale par les boutons poussoirs I et O sur le pupitre. En tournant le sélecteur sur une des positions 1, 2 ou 3 on obtient la rotation manuelle de la pale.

Mode automatique

choisir le cycle à lancer sur la console.

F1

- mettre le sélecteur de vitesse du pupitre sur « 0 ».

- fermer le couvercle à l’aide du bouton de commande du pupitre.

- mettre le sélecteur de vitesse sur la position 1.

- attendre la fin du cycle (ou sortir par Esc).

- mettre le sélecteur de vitesse sur la position 0.

- le produit est malaxé, ouvrir le couvercle(*) à l’aide du bouton de commande du pupitre. Le cycle est terminé.

F2

Séquence identique à celle décrite pour F1.

(*)l’ouverture du couvercle est autorisé à condition que la pale du malaxeur soit correctement arrêtée  : pour cela il faut vérifier que le voyant « arrêt pale » situé sur le pétrin est allumé. Sinon, modifier la position de la pale à l’aide des commandes manuelles.