Synthèse – correction

Liaison série clavier-pc

Chronogrammes représentatifs :

D’après ces chronogrammes et la présentation de la liaison série :

Les données sont valables sur le front descendant du signal d’horloge.

Pour générer un code clavier il faut : 1 bit de start, 8 bits de données, 1 bit de parité et 1 bit de stop, ce qui représente 11bits.

Sachant qu’il y a 8 bits de données, il y a donc 28=256 codes possibles.

Manipulations et conclusions :

Si aucune touche n’est appuyée, CLK et DATA sont à 5V soit au niveau haut.

| En gardant le doigt appuyé sur une touche on constate que le code est envoyé environ 11 fois par seconde |  |
| --- | --- |

Relevés de chronogrammes :

Touche A

Touche Z

Touche E

|  | bit de stop | bit de parité | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | bit de start | code hexa touche | symbole correspondant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « A » | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | Q |
| « Z » | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1D | W |
| « E » | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | E |

La parité est paire car on rajoute un 1 pour avoir un nombre de 1 pair.

Lorsque l’on relie CLK à la masse, la communication est bloquée (voir présentation de la liaison série).