LES SYSTEMES LOGIQUES COMBINATOIRES

1- Les signaux logiques

Dans un système logique, l’information traitée est de type binaire. Elle est représentée par des signaux électriques à 2 états. Ces signaux diffèrent suivant la logique employée.

2- Logique à contact

- Etat technologique d’un contact électrique :

| a= 0, le contact est au repos |  |
| --- | --- |
| a=1, le contact est au travail |  |

- Variables d’entrée :

Ce sont tous des organes de commande (bouton poussoir, capteur, interrupteur, etc...) connus au départ et dont les changements d’états permettront d’obtenir le fonctionnement désiré.

- Variables de sortie :

La logique de sortie caractérise le fonctionnement ou le non fonctionnement du récepteur à commander (lampe, moteur, etc...). Par convention elle prendra  :

( la valeur 0 si le récepteur est au repos.

( la valeur 1 si le récepteur est au travail.

3- La logique combinatoire

Les problèmes de logique combinatoire conduisent à l’établissement de pures combinaisons dans lesquelles la notion de temps n’intervient pas. Les états des variables d’entrée sont seuls à considérer.

Circuit combinatoire : exemple

4- Equations logiques

5- Propriétés des équations

| Commutativité : | a + b = b + a a . b = b . a |
| --- | --- |
| Associativité : | a + b . (c . d) = a + (b . c) . d |
| Distributivité de ./+ : | a . (b + c) = (a .b) + (a . c) |
| Distributivité de +/. : | a + (b . c) = (a + b) . (a + c) |
| Simplification par absorption : | a + (a . b) = a |
| Simplification par développement : |  |

| Applications : |  |
| --- | --- |

6- Théorème de De Morgan

- Le complément d’une somme est égal au produit des compléments de chaque facteur :

- Le complément d’un produit est égal à la somme des compléments de chaque facteur :

- Remarque :  Si on complémente deux fois S, on retrouve S.

- Applications :

|  | X = |
| --- | --- |
|  | Y = |

7- Représentation des équations à partir du tableau de Karnaugh

|  | Où : - a est la variable d’entrée (0 ou 1) -  et  sont les états de la variable de sortie X (0 ou 1). |
| --- | --- |

- Simplification d’une équation à partir du tableau de Karnaugh (cf. annexe pour les différents exemples).

- Représentation des équations à partir du tableau de Karnaugh (cf. annexe pour les exemples).

- Exercices :

( En sortie d’un système, on désire obtenir la majorité de 3 variables. Etablir la table de vérité de ce système et en extraire l'équation simplifiée.

( On désire comparer 2 nombres de 2 bits chacun (ba et dc). Si le résultat de la comparaison est :

- égalité ==> X = 1

- ba < dc ==> Y = 1

- ba > dc ==> Z = 1

( Etablir les équations des sorties X, Y, Z en fonction des 4 variables d’entrée a, b, c, d.

8- Les opérateurs logiques

Représentation symbolique et tables de vérité

| Fonction | Représentation | Table de vérité |
| --- | --- | --- |
| NON |  |  |
| ET |  |  |
| OU |  |  |
| NON-ET (NAND) |  |  |
| NON-OU (NOR) |  |  |
| OU EXCLUSIF |  |  |

( Etablir ci-dessous les schémas logiques des deux solutions des exercices de la page n°4.

ANNEXE (Simplifications)

- Réunion de doublets :

- Réunion de quartets :

- Réunion d'octets :

ANNEXE (Représentation)