| DECOUVERTE PROGRAMMATION |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |
| --- |
| Partie abordée ou système support: | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| STRUCTURE LOGICIELLE DE LA FONCTION "TRAITER" |  |
| Intitulé du TP |  |
| MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME EN C SUR UN MICROCONTROLEUR |  |
| Durée du TP | 2h |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |
| Centre d’intérêt : | CI.10 : TRAITEMENT DE L'INFORMATION (Thème I2). |
| Compétences attendues : | Modifier la spécification comportementale à l'aide d'un éditeur. Générer automatiquement le programme et l'implanter dans le système cible. Tester le fonctionnement. |
| Savoirs et Savoir-faire associés : | B42 : Les systèmes programmables. |
| Pré-requis : | Cours-td algo et langage C. |
| DONNEES TECHNIQUES |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : | Un ordinateur muni des logiciels CodeVision AVR. 1 carte STK500 avec le PORT B connecté aux LED et le PORT A aux interrupteurs. |
| Documents à utiliser : | Documentation du logiciel CodeVision AVR. Petit guide du langage "C". |

TRAVAIL DEMANDE

PREMIER PROGRAMME

1- Chargement du programme dans le microprocesseur

| ( Lancer le logiciel |  |
| --- | --- |

( Ouvrir le projet existant tp1.prj disponible dans votre répertoire. La fenêtre ci-dessous apparaît.

La fenêtre de gauche Navigator affiche l'ensemble des fichiers rattachés au projet TP1. La fenêtre de droite affiche le code source du programme TP1a.c

( Compiler le programme

| Cliquer sur pour compiler le fichier source | Cliquer sur pour générer les fichiers téléchargeables |
| --- | --- |
| fichier compilé sans erreur | fichier compilé avec erreur(s) trouvée(s) |  |

( Cliquer sur Program pour transférer le programme dans la mémoire flash du microcontrôleur .

2- Test du programme

Le programme téléchargé est le suivant :

#include<mega163.h>	/* utilisation de la bibliothèque mega163 .lib */

void main(void)		/* Fonction principale */

{

DDRB=0b11111111;	/* L'ensemble du port B en sortie */

PORTB=0b00000001;	/* mise à 1 du bit0 du portB */

}

( Lancer le programme et vérifier son fonctionnement.

3- Modification n°1

( Modifier le programme afin d'allumer la led associée au bit 2 du port B. Sauvegarder le fichier, le recompiler , puis reprogrammer le microcontrôleur.

( Lancer le programme et vérifier son fonctionnement.

4- Modification n°2

( Modifier le programme afin de faire clignoter la led associée au bit 5 du port B. Le programme est le suivant :

Programme TP1e.c

#include<mega163.h>	/* utilisation de la bibliothèque mega163 .lib */

#include<delay.h>		/* utilisation de la bibliothèque delay.lib */

void main(void)		/* Fonction principale */

{

DDRB=0b11111111;	/* L'ensemble du port B en sortie */

while(1)			/* boucle sans fin */

{

PORTB=0b00100000;	/* allumage de la led associée au bit5 */

delay_ms(100);		/* attente pendant 100ms */

PORTB=0b00000000;	/* led éteinte */

delay_ms(100);		/* attente pendant 100ms */

}

}

( Pour sauvegarder le fichier sous un autre nom, cliquer sur :  File - Save As... puis taper le nom TP1e.c

( Cliquer sur l'icône  pour attacher le nouveau fichier au projet.

| Pour enlever le fichier TP1a.c attaché au projet, sélectionner le fichier puis cliquer sur Remove | Pour attacher le nouveau fichier cliquer sur Add, puis sélectionner le fichier TP1e.c |
| --- | --- |

( Recompiler , puis reprogrammer le microcontrôleur.

( Lancer le programme et vérifier son fonctionnement.

5- Modification n°3

( Modifier le programme afin de faire clignoter la led associée au bit 5 du port B à 1Hz avec un rapport cyclique de 1/10.

( Sauvegarder le fichier , le recompiler, puis reprogrammer le microcontrôleur.

( Lancer le programme et vérifier son fonctionnement.

CREATION D'UN NOUVEAU PROJET

1- Nouveau projet

( Fermer le projet existant puis en créer un nouveau avec le nom TP2.prj en suivant les instruction du document ressource. Le microcontrôleur est un ATMEGA 163 à la fréquence de 8 MHz.

2- Fichier source C associé

( Le premier fichier source C se nomme TP2a.c. Taper le code , sauvegarder le fichier, l' attacher, le compiler, programmer le microcontrôleur.

( Tester le programme.

Programme TP2a.c

#include<mega163.h>	/* utilisation de la bibliothèque mega163 .lib */

void main(void)		/* Fonction principale */

{

DDRB=0b11111111;	/* L'ensemble du port B en sortie */

DDRA=0b00000000;	/* L'ensemble du port A en entrée */

while(1)			/* boucle sans fin */

PORTB=PINA;		/* recopie du port A sur le portB */

}

3- Modification n°1

( Modifier le programme afin de ne tenir compte que des 4 boutons poussoirs associés aux 4 bits de poids forts du port A. Modifier l'avant dernière ligne par : PORTB=(PINA&........................);	/* masquage et recopie du port A */

( Sauvegarder le fichier sous le nom de TP2b.c, attacher le fichier au projet, le recompiler, puis reprogrammer le microcontrôleur.

( Tester le programme.

4- Modification n°2

( Modifier le masquage afin de ne tenir compte que des 4 boutons poussoirs associés aux 4 bits de poids faibles du port A; les 4 autres leds restent éteintes.

( Sauvegarder le fichier, le recompiler, puis reprogrammer le microcontrôleur. Testez le programme.

( Tester le programme.

PROJET :  LE CHENILLARD (pour les plus rapides)

( Fermer le projet existant puis en créer un nouveau avec le nom TP3.prj en suivant les instructions du document ressource. Le microcontrôleur est un ATMEGA 163 à la fréquence de 8 MHz.

1- Chenillard vers la gauche

( Taper le code , sauvegarder le fichier sous le nom TP3a.c, le compiler, programmer le microcontrôleur.

( Tester le programme.

Programme TP3a.c

#include<mega163.h>	/* utilisation de la bibliothèque mega163.lib */

#include<delay.h>		/* utilisation de la bibliothèque delay.lib */

void main(void)		/* Fonction principale */

{

char buffer;

int i;

DDRB=0b11111111;	/* L'ensemble du port B en sortie */

while(1)			/* boucle sans fin */

{

buffer=1;

PORTB=buffer;

delay_ms(500);

for(i=0;i<7;i++)		/* début de la boucle for */

{

buffer=buffer<<1;

PORTB=buffer;

delay_ms(500);

}				/ fin de la boucle for */

}

}

2- Modification n°1 : chenillard vers la droite

( Modifier le programme afin de changer le sens du chenillard.

( Sauvegarder le fichier sous le nom de TP3b.c, attacher le fichier au projet, le recompiler, puis reprogrammer le microcontrôleur.

( Tester le programme.

3- Modification n°2

( Modifier la ligne char buffer; par  signed char buffer;

( Sauvegarder le fichier, le recompiler, puis reprogrammer le microcontrôleur.

( Tester le programme.

( Expliquer la différence visualisée.