LES RESISTANCES (COURS)

1- Définition

La résistance électrique d’un élément conducteur est la propriété qu’il a de s’opposer au passage du courant. On appelle cet élément conducteur « élément résistif » ou « résistor ».

L’unité de la résistance est l’Ohm (c’est la résistance d’un élément conducteur qui est parcouru par un courant de 1 ampère quand il existe entre ses extrémités une différence de potentiel de 1 volt).

2- Loi d'Ohm et association des résistances

( Symbole

( Loi d’Ohm :     U = R . I

( Association de résistances : les résistances peuvent être associées en série ou en parallèle. Deux résistances (R1 et R2) sont :

- en série si elles sont parcourues par un même courant ; dans ce cas la résistance équivalente et la somme des résistances (R1 + R2) ;

- sinon elles sont en parallèle ; dans ce cas la résistance équivalente est (R1*R2)/(R1+R2)

3- Principaux paramètres d'une résistance

( Valeur nominale : valeur en Ohm définie par le constructeur.

( Tolérance : tolérance de fabrication, erreur sur la valeur nominale.

( Puissance : puissance maximale admissible par le composant :     P = U.I =RI2

4- Valeurs normalisées

Elles sont répertoriées dans 7 séries notées E3, E6, E12, E24, E48, E96, E192. Chaque série correspond à une tolérance de fabrication, par exemple la série E12 correspond à une tolérance de 10%. Cette table nous donnera les valeurs suivantes :

| 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 270 | 330 | 390 | 470 | 560 | 680 | 820 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ceci signifie que dans cette série, toutes ces valeurs existent ainsi que toutes leurs puissances de 10 (par exemple la valeur 1.5k( existe).