SERIE N°4 1S (SYNTHESE)

DISTRIBUER L'ENERGIE

# 1- Analyse fonctionnelle

- Compléter l’analyse suivante :

2- Commande TOR des moteurs à courant continu (transistor + relais)

      - Compléter les chronogrammes suivants :

      - Calculs des puissances : Le tableau des différentes valeurs est le suivant

| IASPI = 12mA | VASPI = 5V | β =100 |
| --- | --- | --- |
| IRL1 = 75mA | VBAT = 12V |  |
| Imoteur = 1.7A | VBAT= 12V |  |

| - Calculer la puissance d'entrée : |
| --- |
| - Calculer la puissance dans la bobine RL1 : | - Calculer la puissance dans le moteur : |
| - Calculer le Pmoteur/PRL1 : |  |
| - Conclure |  |

3- Commande TOR des moteurs à courant continu (pont en H)

      - Le schéma du pilote numérique TP32 est le suivant : les transistors sont différents mais cela fonctionne sur le même principe.

Les transistors M1, … sont des transistors MOS qui seront bloqués ou saturés en fonction de la valeur de la tension Vgs. On dit qu’ils sont « commandés en tension (Vgs) » alors que les transistors bipolaires sont « commandés en courant (ib) ».

- Explications : 
- Lorsque TR10 et TR13 sont saturés et TR11 et TR12 bloqués, UM=VUS, le moteur tourne dans un sens.
- Lorsque TR11 et T12 sont saturés et TR10 et TR13 bloqués, UM=-VUS, le moteur tourne dans l'autre sens.

- Les puissances :

|  | Fonctionnement à vide |  | Fonctionnement en charge (40kg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Um (V) | Im (A) | Pa (W) |  | Um (V) | Im (A) | Pa (W) |
| Rentrée de la tige | 11.5 | 0.7 |  |  | 10.5 | 3.8 |  |
| Sortie de la tige | -11.5 | -0.7 |  |  | -13.6 | 1.3 |  |

- Conclusion :

- Exemple avec des transistors bipolaires :

4- Commande du sécateur Infaco

- L’étude va porter sur l’état de fonctionnement du moteur durant une coupe (ou une taille). Le sécateur utilise un moteur à Courant Continu 28DT12 du constructeur ESCAP et de type 222P. Rappelons que, lors d’une coupe, le moteur fournit un certain travail que l’on peut exprimer de la façon suivante : W = P ( t    et   P = U ( I    (    W = U ( I ( t

- Lorsque le moteur est en marche, celui-ci est alimenté par une tension U de 48V. Or on sait que le travail est fonction de la force à appliquer sur la branche afin de pouvoir la sectionner. On peut donc remarquer que l’intensité du courant I est l’image du travail fourni par le moteur en fonction du temps. Je vous propose alors de mesurer l’intensité i(t) afin d’observer le comportement du moteur lors d’une coupe.

- Nous avons effectué l'acquisition, à l'aide d'un oscilloscope numérique, de la tension représentative du courant moteur lors d'une coupe normale puis lors d'une surcharge (voir annexe n°1). Pour obtenir la variation du courant on peut appliquer l'opération suivante :

i(t) = U / 0.47 	l'alimentation du moteur est de 48V.

Analyse de la coupe n°1

- Identifier, sur le document annexe n°1 (coupe n°1) les 3 phases (démarrage, coupe et freinage).

- Indiquer ci-dessous :

  - courant de démarrage :

  - courant à vide :

- Compléter le tableau suivant en y dessinant le schéma équivalent du montage :

| Schéma équivalent lors du démarrage et de la coupe | Schéma équivalent lors du freinage |
| --- | --- |

Analyse de la coupe n°2

- Parmi les 3 phases évoquées sur la coupe n°1, une n’existe pas dans le cas d’un arrêt du moteur pour cause de surcharge. Indiquer laquelle et justifier.

- Quel est le courant max. permanent délivré par le moteur ? Comparer cette valeur à celle indiquée dans la documentation constructeur.

ANNEXE N°1

COUPE N°1

COUPE N°2