| SERIE N°5 (1S) TP N°3 |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |
| --- |
| Système étudié: | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| STORE SIMU |  |
| Intitulé du TP |  |
| GRAFCET DE FONCTIONNEMENT |  |
| Durée du TP | 2H |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |
| Centre d’intérêt : | CI 11 : Systèmes logiques séquentiel : Le GRAFCET (thème I9) |
| Compétences attendues : | Lister et caractériser les entrées sorties. Analyser et interpréter le grafcet fourni Vérifier le respect de certaines contraintes formulées dans le cahier des charges. Modifier la spécification comportementale à l’aide d’un éditeur. Générer le programme et l’implanter dans le système cible. Tester le fonctionnement. |
| Savoirs et Savoir-faire associés : | B42 : Les systèmes programmables. B421 : Structure fonctionnelle et structurelle. B422 Structure logicielle :Le Grafcet. |
| Pré-requis : | Connaissance des éléments de base du Grafcet. |
| DONNEES TECHNIQUES |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : | Un micro ordinateur équipé du logiciel AUTOMGEN. Maquette du store SOMFY Boite à boutons reproduisant le clavier. Carte relais. Un moteur à courant continu. Un automate de type TSX17. |
| Documents à utiliser : | Cours sur le grafcet. Document de présentation du thème SIMU. |

TRAVAIL DEMANDE

Présentation :

Vous allez, au cours de ce T.P mettre en évidence le fonctionnement séquentiel du store automatique SIMU. Pour cela et en se limitant au mode manuel, on utilisera un automate programmable associé à une partie opérative déjà raccordée.

1- Identifications et mise en oeuvre

- Identifier les différents éléments constituants le store SIMU ; puis donner leur rôle et le nom des fonctions réalisées.

- A l'aide de la maquette et de la notice d'utilisation fournie mettre en oeuvre le store et simuler le fonctionnement du store ; prendre des notes

2- GRAFCET de fonctionnement du store SIMU  (en mode manuel)

Vous disposez sur votre table d'un automate programmable connecté :

- au P.C

- à une boîte à boutons reproduisant les touches existantes sur le clavier de commande du store.

- à une carte relais  qui alimente le moteur du store. On conviendra que la rotation du moteur dans le sens horaire correspond à la descente du store, et la rotation inverse correspond à une montée du store.

2-1 : Mise en oeuvre du grafcet

- Lancer le logiciel AUTOMGEN ;

- Charger le projet simu_grafcet puis le compiler en affectant correctement les symboles (voir tableau ci-dessous) ;

- Transférer le grafcet dans l'automate à votre disposition (appeler le professeur).

Affectation des symboles :

| Nom | Symboles | Entrées /Sorties |
| --- | --- | --- |
| Départ de cycle | dcy | i0 |
| Mode manuel | manu | i1 |
| Bouton montée | mont | i2 |
| Bouton descente | desc | i3 |
| Bouton stop | stop | i4 |
| Capteur vent | svent | i5 |
| Lampe automatique | LAUTO | O0 |
| Lampe de montée | LMONT | O1 |
| Lampe de descente | LDESC | O2 |
| Monter le store | MONTER | O3 |
| Descendre le store | DESCENDRE | O4 |

2-2 : Simulation

- Faire une simulation devant le professeur. Pour cela il faudra, au préalable, avoir analysé l’ensemble du grafcet.

- Comparer cette simulation avec le fonctionnement réel du store. Indiquer les différences, s'il y en a.

2-3 : Modification du cahier des charges

- On désire que le grafcet prenne en compte l'information VENT. Après avoir récapitulé les effets de ce paramètre, modifier alors, simplement, le grafcet donné afin qu'il tienne compte  de l'information VENT (la boîte à boutons dispose d'un interrupteur svent).

- Tester alors votre solution; est-elle satisfaisante?

2-4 : Conclusion :

- Avec ce grafcet final, simule-t-on parfaitement le fonctionnement du store SIMU ? Si non expliquer pourquoi.