| Activité 2-2 | Support : Sèche-main Dyson |  |
| --- | --- | --- |
| Manipulations | TD | Evaluation |  | Durée : 1h |
| Compétences à acquérir |
| A- Analyser | B- Modéliser | C- Expérimenter | D- Communiquer |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : Sèche-mains Dyson Oscilloscope à entrées différentielles | Documents à disposition : Dossier technique du sèche-mains Dyson. |

Introduction :

L’entreprise Dyson commercialise un sèche-mains : Le modèle AIRBLADE 01. Grâce à ses performances technico-économiques, ainsi qu’environnementales, ce sèche-mains se place en position de tête par rapport à ses concurrents.

L’objectif principal de cette activité est de valider la fonction de détection des mains de l’utilisateur lors d’un séchage

Identification des capteurs :

- Insérer vos mains dans le sèche-mains, que se passe-t-il ?

- Identifier (puis prendre une photo) le ou les capteurs ?

- Compléter en conséquence la représentation fonctionnelle de ce capteur.

Relever des signaux des capteurs :

Attention : il ne faut pas mettre les masses communes !!! En cas de doute, appeler le professeur.

Relevé n°1 :

- Aux bornes de l’émetteur1 : Branchez sur la première voie de l’oscilloscope (borne Vanode_1 sur borne rouge et borne  Vcathode_1 sur borne noire).

- Aux bornes de l’émetteur2 : Branchez sur la seconde voie de l’enregistreur de signaux (borne Vanode_2 sur borne rouge et borne Vcathode_2 sur borne rouge).

- Relever ces 2 signaux lors de la présence ou non des mains puis les mémoriser.

Relevés n° 2 :

- Aux bornes de l’émetteur1 : Branchez sur la première voie de l’oscilloscope (borne Vanode_1 sur borne rouge et borne Vcathode_1 sur borne noire).

- Aux bornes du photorécepteur1 : Branchez sur la seconde voie (borne verte OU1 et borne noire).

- Aux bornes de l’émetteur2 : Branchez sur la troisième voie de l’oscilloscope (borne Vanode_2 sur borne rouge et borne Vcathode_2 sur borne noire).

- Aux bornes du photorécepteur1 : Branchez sur la quatrième voie (borne verte OU2 et borne noire).

Pour les différents cas, il faudra noter ce qui se passe et mémoriser les courbes.

- Relever les signaux lorsque les mains ne sont pas présentes.

- Relever les signaux lorsque la main gauche est présente.

- Relever les signaux lorsque la main droite est présente.

- Relever les signaux lorsque les 2 mains sont présentes.

Analyser les résultats :

- A partir de vos différents relevés, de vos remarques et du modèle du capteur infra-rouge (voir ci-dessous), expliquer comment cela fonctionne.

Modèle du capteur infra-rouge

Remarque : Vd1 =Vanode1 – Vcathode1