| Activité 2-2 | Support : Store SIMU |  |
| --- | --- | --- |
| Manipulations | TD | Evaluation |  | Durée : 1h |
| Compétences à acquérir |
| A- Analyser | B- Modéliser | C- Expérimenter | D- Communiquer |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : Un capteur de luminosité. Une plaque d’essais Un générateur de tension continu, deux multimètres, un luxmètre. | Documents à disposition : Dossier technique du store |

Introduction :

Le capteur fournit une information électrique qui dépend de l’éclairement qu’il reçoit. Cet éclairement est fonction de :

( L’exposition (nord, sud, ...)

( La zone géographique.

Analyses préalable :

- D’après l’analyse fonctionnelle du dossier technique, quel type d’information délivre le capteur ?

- Compléter l’actigramme suivant définissant ce capteur:

Etude du capteur et de FS11 :

Le capteur est alimenté entre 0V et +5V, vous disposez d’une plaque d’essais avec une résistance de 4.7k(, d’un luxmètre et de 2 multimètres :

- Alimenter la maquette.

- Brancher le capteur.

- Préparer le câblage des 2 multimètres pour mesurer :
- le courant délivré par le capteur,
- la tension aux bornes de la résistance (représentative du courant car U=RxI)

Appeler le professeur pour valider puis mettre en œuvre ce protocole.

- Faire les mesures et tracer les fonctions de transfert correspondantes.

- Conclure.