| Activité 2-2 | Support : Store SIMU |  |
| --- | --- | --- |
| Manipulations | TD | Evaluation |  | Durée : 1h |
| Compétences à acquérir |
| A- Analyser | B- Modéliser | C- Expérimenter | D- Communiquer |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : Un poste de mesure complet. Un anémomètre. | Documents à disposition : Dossier technique du store. Document d’aide à l’utilisation du matériel de mesure. |

Le capteur en votre possession est un anémomètre. A votre disposition une maquette qu’il faut alimenter entre 18V et 0V. Le capteur se branche entre les points B2 et B3 et son signal est récupérable au point B2.

- Alimenter la maquette.

- Brancher l’anémomètre entre les points B2 et B3.

- Préparer la visualisation du signal au point B2.

- Faire tourner l’anémomètre et régler l’oscilloscope pour visualiser correctement le signal.

Appeler le professeur pour valider.

- A partir des signaux visualisés, caractériser ce capteur puis compléter en conséquence la représentation ci-dessous :

| Définition : | Type de capteur : |
| --- | --- |

| La fonction de transfert de l’anémomètre est la suivante : Calculer sa sensibilité. |  |
| --- | --- |