| Activité 2-4 | Support : «3P2000» |  |
| --- | --- | --- |
| Manipulations | TD | Evaluation |  | Durée : ¼ h |
| Compétences à acquérir |
| A- Analyser | B- Modéliser | C- Expérimenter | D- Communiquer |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : 3p2000 et son modèle sur SW | Documents à disposition : GDI et carte des matériaux |

1. Cahier des charges et Analyse fonctionnelle du support

| Choisir un matériau pour le support capteur. Ce support doit permettre de fixer le capteur sur la goulotte. La liaison capteur/support doit être complète, rigide, démontable. La liaison support/goulotte est complète, rigide, démontable et réglable. Amplitude du réglage en hauteur : 10 mm |  |
| --- | --- |

1.2. Diagramme des interactions

FC2	Résister au milieu extérieur

# Text boxes

Support

Capteur

Milieu extérieur

Goulotte

FP1

FC2

FC 2 Résister au milieu extérieur

FT21 Résister à l’oxydation

FT21 Résister aux UV