| Activité 2-4 | Support : « Store Simu » |  |
| --- | --- | --- |
| Manipulations | TD | Evaluation |  | Durée : ½ h |
| Compétences à acquérir |
| A- Analyser | B- Modéliser | C- Expérimenter | D- Communiquer |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : Store simu, équerre, la carte des matériaux. | Documents à disposition : GDI et in |

1. Cahier des charges et Analyse fonctionnelle du support

| Trouver un matériau pour le support. Ce support doit permettre de fixer l’anémomètre et de le relier avec l’équerre et répondre aux critères de la fonction contrainte FC2. La liaison anémomètre/support doit être complète, rigide, démontable et réglable. Amplitude du réglage (distance entre l’axe de l’anémomètre et celui du perçage sur l’équerre de fixation) : de 175 à 235 mm Pas de réglage : 10 mm |  |
| --- | --- |

1.2. Diagramme des interactions

FC2	Résister au milieu extérieur

# Text boxes

175 à 235 mm

Equerre

Anémomètre

Support

Milieu extérieur

FP1

FC2

FC 2 Résister au milieu extérieur

FT21 Résister à l’oxydation

FT21 Résister aux UV