| Activité 2-4 | Support : « Manipulateur Legrand » |  |
| --- | --- | --- |
| Manipulations | TD | Evaluation |  | Durée : ½ h |
| Compétences à acquérir |
| A- Analyser | B- Modéliser | C- Expérimenter | D- Communiquer |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : Manipulateur Legrand | Documents à disposition : GDI et la fiche matériaux |

Assemblage du capteur sur le bras

Le bras manipulateur étudié est un élément d’une installation d’assemblage et de test de la partie interne d’interrupteurs Legrand. Il saisit les contacts et les dépose dans les boîtiers. La rotation est assurée par le module de rotation RM16 développé par AFAG. Les capteurs 2s1 et 2s0 informent l’automate de la position de la pince. L’objectif est de proposer une solution pour assembler le capteur 2s1 sur le module de rotation.

- Cahier des charges

| Le capteur de proximité 2s1 détecte la présence de la pince en position basse. On envisage de la fixer au module RM 16. La solution proposée doit permettre le réglage de façon continue selon l’axe vertical, avec une amplitude de 5 mm minimum. Choisir le matériau respectant la fonction contrainte FC2 |  |
| --- | --- |

2. Etude fonctionnelle

Diagramme des inters acteurs

FP1

FC2

FC2 : Résister au milieu extérieur

# Text boxes

Capteur

Module de rotation

Support

Milieu extérieur

FC 2 Résister au milieu  extérieur

FT21 Résister à l’oxydation

FT21 Résister      aux UV