| Activité 3-2 | Support : « Malaxeur Habilis » |  |
| --- | --- | --- |
| Manipulations | TD | Evaluation |  | Durée : 4h |
| Compétences à acquérir |
| A- Analyser | B- Modéliser | C- Expérimenter | D- Communiquer |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : Malaxeur et sa modélisation sur SW | Documents à disposition : GDI |

1. Cahier des charges et Analyse fonctionnelle du support

| Observer le support du capteur. Ce support doit permettre de supporter le capteur et de le relier au couvercle. La liaison capteur/support doit être complète, rigide, démontable. La liaison support/couvercle doit aussi être complète, rigide, démontable et réglable. |  |
| --- | --- |

1.2. Diagramme des interactions

FP1	Assurer la fixation réglable et démontable du capteur sur le couvercle

1.3. FAST de la fonction FP 1

Compléter le FAST ci-dessous

- Travail demandé

2.1. Dessiner le support existant

Relever les dimensions sur le système. Proposer un scénario de construction du support sous SolidWorks, et créer la pièce.

2.2. Déterminer les éléments d’assemblage

Processus de choix des accessoires filetés

- nombre et emplacement des éléments

Combien de vis utiliser ici ?

- choix du type

Justifier le choix des vis

- choix du diamètre nominal

Quel diamètre choisir pour les vis ?

- choix des longueurs

Quels sont les éléments qui interviennent dans la détermination de la longueur des vis ?

- désignation des éléments

Avec le guide du dessinateur, donner la désignation des différents éléments

2.3. Réaliser un assemblage complet du support et du capteur sur le couvercle

# Text boxes

Support

Capteur

Milieu extérieur

Couvercle

FP1

FC2

FP1 Assurer la fixation du capteur

FT11 Lier le capteur au support

FT111 Positionner de

Façon stable

Le capteur

FT1111 Assurer la Mise en Position pour tout réglage

FT1112 Assurer le Maintien en Position pour tout réglage

FT112 Transmettre les efforts

FT11 Lier le support au couvercle

FT111 Positionner de façon stable le support et prévoir son réglage

FT1111 Assurer la Mise en Position

FT1112 Assurer le Maintien en Position

FT112 Transmettre les efforts