| Activité 3-2 | Support : « Manipulateur Legrand » |  |
| --- | --- | --- |
| Manipulations | TD | Evaluation |  | Durée : 4h |
| Compétences à acquérir |
| A- Analyser | B- Modéliser | C- Expérimenter | D- Communiquer |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : Manipulateur Legrand | Documents à disposition : GDI |

Assemblage du capteur sur le bras

Le bras manipulateur étudié est un élément d’une installation d’assemblage et de test de la partie interne d’interrupteurs Legrand. Il saisit les contacts et les dépose dans les boîtiers. La rotation est assurée par le module de rotation RM16 développé par AFAG. Les capteurs 2s1 et 2s0 informent l’automate de la position de la pince. L’objectif est de proposer une solution pour assembler le capteur 2s1 sur le module de rotation.

- Cahier des charges

| Le capteur de proximité 2s1 détecte la présence de la pince en position basse. On envisage de la fixer au module RM 16. La solution proposée doit permettre le réglage de façon continue selon l’axe vertical, avec une amplitude de 5 mm minimum. Figure 1 |  |
| --- | --- |
| Le capteur comporte 2 trous débouchant, taraudés M3. Leur entraxe est de 20 mm. Figure 2 |  |

2. Etude fonctionnelle

Diagramme des inters acteurs

FP1

FC2

FP1 : Fixer le capteur sur le module de rotation

Compléter le FAST de description de la Fonction Principale 1.

- Modéliser le support

Relever les dimensions du support sur le système. Proposer un scénario de construction du support sur modeleur volumique, et créer la pièce.

La solution retenue pour fixer le capteur sur le support est d’utiliser des vis ? , implantées dans des trous lisses sur le support, avec rondelles frein sous les têtes de vis.

Processus de choix des accessoires filetés

- nombre et emplacement des éléments

Combien de vis utiliser ici ? Quel est l’entraxe ?

- choix du type

Justifier le choix des vis

- choix du diamètre nominal

Quel diamètre choisir pour les vis ?

- choix des longueurs

Quels sont les éléments qui interviennent dans la détermination de la longueur des vis ?

- désignation des éléments

Avec le guide du dessinateur, donner la désignation des différents éléments

3. Réaliser un assemblage complet du capteur sur le système (vis incluses)

# Text boxes

Capteur

Module de rotation

Support

Milieu extérieur

FP1 Assurer la fixation du

capteur

FT11 Lier le capteur au support

FT111 Positionner de

Façon stable le capteur sur le support

FT1111 Assurer la Mise en Position pour tout réglage

FT1112 Assurer le Maintien en Position pour tout réglage

FT112 Transmettre les efforts

FT11 Lier le support au système

FT111 Positionner de façon stable le support

FT1111 Assurer la Mise en Position

FT1112 Assurer le Maintien en Position

FT112 Transmettre les efforts