| Activité 3-2 | Support : «Minidosa2» |  |
| --- | --- | --- |
| Manipulations | TD | Evaluation |  | Durée : 4h |
| Compétences à acquérir |
| A- Analyser | B- Modéliser | C- Expérimenter | D- Communiquer |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : minidosa et son modèle sur SW | Documents à disposition : GDI |

1. Cahier des charges et Analyse fonctionnelle du support

| Imaginer un support pour le capteur. Ce support doit permettre de fixer le capteur sur le profilé. La liaison capteur/support doit être complète, rigide, démontable. La liaison support/goulotte est complète, rigide, démontable et réglable en hauteur |  |
| --- | --- |

1.2. Diagramme des interactions

FP1	Assurer la fixation réglable et démontable du capteur sur le profilé.

1.3. FAST de la fonction FP1  (à compléter)

- Travail demandé

2.1. Rechercher une solution

A l’aide du FAST et de l’existant, proposer un scénario de construction du support sur modeleur volumique et créer la pièce.

2.2. Déterminer les éléments d’assemblage

La solution retenue pour fixer le capteur sur le support est d’utiliser des vis, implantées dans des trous lisses sur le support, avec rondelles plates sous les têtes de vis et rondelles frein et écrous.

Processus de choix des accessoires filetés

- nombre et emplacement des éléments

Combien de vis utiliser ici ?

- choix du type

Justifier le choix des vis

- choix du diamètre nominal

Quel diamètre choisir pour les vis ?

- choix des longueurs

Quels sont les éléments qui interviennent dans la détermination de la longueur des vis ?

- désignation des éléments

Avec le guide du dessinateur, donner la désignation des différents éléments

Compléter l’esquisse sur le dessin d’ensemble en intégrant les éléments filetés.

2.3. Réaliser l’assemblage sur modeleur volumique.

# Text boxes

Support

Capteur

Milieu extérieur

Profilé

FP1

FC2

FP1 Assurer la fixation du capteur supoteausur l’équerre

FT11 Lier le capteur au support

FT111 Positionner de

Façon stable

Le capteur

FT1111 Assurer la Mise en Position

FT1112 Assurer le Maintien en Position

FT112 Transmettre les efforts

FT11 Lier le support au profilé

FT111 Positionner de façon stable le support

FT1111 Assurer la Mise en Position pour tout réglage

FT1112 Assurer le Maintien en Position pour tout réglage

FT112 Transmettre les efforts