| Activité 4 | Support : DAEV |  |
| --- | --- | --- |
| Manipulations | TD | Evaluation |  | Durée : 1h |
| Compétences à acquérir |
| A- Analyser | B- Modéliser | C- Expérimenter | D- Communiquer |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : Un poste de mesure complet. Une maquette comparateur ADI2. | Documents à disposition : Dossier technique de la DAEV. Document d’aide à l’utilisation du matériel de mesure. Fiche cours sur la fonction « comparer ». |

Etude de la fonction « adapter le signal du capteur de vitesse de la DAEV»

Introduction :

| Le capteur de vitesse (à effet Hall) de la DAEV produit un signal dont la fréquence varie en fonction de la vitesse du véhicule (exemple ci-contre pour une vitesse). |  |
| --- | --- |

Schéma fonctionnel du traitement de la vitesse du véhicule :

Données techniques :

Le calculateur ne peut gérer que des informations logiques dont le niveau bas « 0 » est compris entre 0 et 0,8 V et le niveau haut « 1 » entre 4 et 5 V

Question préalable :

- Compte-tenu des données précédentes, justifier la nécessité de la fonction « Adapter le signal au calculateur ».

Etude de la fonction « Adapter le signal au calculateur » :

| La solution technique retenue pour réaliser la fonction « Adapter la tension » est l’emploi d’un comparateur dont la fonction de transfert est donnée ci-dessous : | Le schéma de la maquette à votre disposition est représenté ci-dessous. |
| --- | --- |

Mise en œuvre :

- Alimenter la maquette entre +5V et 0V

- Relier Vseuil à V-

- A l’aide d’un GBF, régler un signal correspondant à celui de l’introduction (appeler le professeur pour valider) puis brancher ce signal en V+

- Visualiser sur l’oscilloscope les signaux V+ et VSA2

Expérimentation :

- Tourner le bouton Vseuil et regarder l’évolution des signaux.

- Indiquer les valeurs limites de Vseuil.

- Relever les signaux de V+ et VSA2 lorsque la fonction « adapter » semble être réalisée.

Analyses :

- D’après vos relevés, la fonction « Adapter le signal au calculateur » est-elle réalisée ?

- Y a-t ’il des écarts entre les données techniques et les valeurs réelles ? Si oui les caractériser.

- Quel sera le réglage de Vseuil le plus approprié ? Justifier.