| Activité 4 | Support : Store SIMU |  |
| --- | --- | --- |
| Manipulations | TD | Evaluation |  | Durée : 1h |
| Compétences à acquérir |
| A- Analyser | B- Modéliser | C- Expérimenter | D- Communiquer |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : Un poste de mesure complet. Une carte électronique de traitement de la chaîne vent. | Documents à disposition : Dossier technique du store Simu. Document d’aide à l’utilisation du matériel de mesure. Fiche cours sur la fonction « comparer ». |

Etude de la fonction « convertir la fréquence en tension » (voir dossier technique)

Introduction :

L’anémomètre fournit un signal rectangulaire dont la fréquence (Hz) varie en fonction de la vitesse du vent (km/h). Cette variation est proportionnelle : f=1.5 V.
Cette variation de fréquence doit être convertie en variation de tension pour que l’information « vitesse du vent » soit exploitable

Préparation :

L’entrée de la fonction est au point B2 et la sortie au point F. L’anémomètre est remplacé par un GBF que l’on règlera à l’aide d’un oscilloscope afin qu’il délivre des signaux carrés d’amplitude crête-crête de 20V. Appliquer ensuite ce signal au point B2 et visualiser ou mesurer également le signal en sortie au point F.

Mesures :

- Pour des vitesses de vent allant 10 et 120 km/h, faire un tableau (prendre 6 valeurs) permettant de mettre en relation la fréquence d’entrée de la fonction et la tension de sortie.

- Tracer la fonction de transfert de cette fonction.

- La fonction est-elle validée ?

Conclusion :

Le micro-contrôleur du store doit être informé lorsque la vitesse du vent est supérieure à une certaine valeur, à partir du dossier technique (page 5/5), proposer une solution technologique permettant de valider ce cahier des charges.