Dans un système logique, l’information traitée est de type binaire. Elle est représentée par des signaux électriques à 2 états, a=0 (le contact est au repos) et a=1 (le contact est au travail). Pour un état des entrées correspond un seul état des sorties.

Rappel des simplifications des équations logiques :

Rappel des propriétés des équations :

Commutativité :			a + b = b + a

a . b = b . a

Associativité :				a + b . (c . d) = a + (b . c) . d

Distributivité de . /+ :			a . (b + c) = (a .b) + (a . c)

Distributivité de +/. :			a + (b . c) = (a + b) . (a + c)

Simplification par absorption :	a + (a . b) = a.(1+b) = a

Simplification par développement :

Théorème de De Morgan :

• Le complément d’une somme est égal au produit des compléments de chaque facteur :

• Le complément d’un produit est égal à la somme des compléments de chaque facteur :

Tableau de Karnaugh :

Exemples :

1°

2°

Les opérateurs logiques :

La porte ET :						 La porte NON :

La porte OU :

# Text boxes

Dans ce tableau on place d’abord les 0 et les 1 en fonction de la table de vérité. Ensuite on rassemble tous les un par doublets, quartets voir octets. De chaque duet (ou quartet,…) on extrait un « morceau » d’équation logique en « et », entre chaque « morceau » on met un « ou ».

Synthèse logique combinatoire